## Slide 1: Prototype UX/UI – Dashboard và ứng dụng
Tòa nhà thông minh tích hợp AI · Tô Ngọc Vân Building
Phạm vi Gimasys: nền tảng tích hợp, AI, dashboard, app cư dân, app vận hành
Gimasys · Dự thảo 20/10/2026 · Tài liệu kèm hồ sơ đề xuất giải pháp
Notes: Bộ prototype tĩnh minh họa các màn hình chính. Số liệu trên màn hình là minh họa. Sau khi CĐT và BQL góp ý, Gimasys chuyển sang prototype tương tác trên Figma.

## Slide 2: Sáu nhóm người dùng, mỗi nhóm một câu hỏi cần trả lời trong 10 giây
Thiết kế bắt đầu từ việc người dùng cần biết gì và làm gì, không bắt đầu từ dữ liệu hệ thống có gì
Chủ đầu tư
Dashboard web · báo cáo tháng
“Tòa nhà vận hành tốt không, chi phí đang thế nào?”
Màn hình: Tổng quan CĐT
Trưởng ban quản lý
Web vận hành · app vận hành
“Việc gì cần tôi quyết định ngay?”
Màn hình: Cảnh báo · duyệt lệnh AI
Bảo vệ
Màn hình phòng bảo vệ B2 · app
“Có ai ở nơi không được phép không?”
Màn hình: An ninh & vào ra
Kỹ thuật
App vận hành trên điện thoại
“Thiết bị nào sắp hỏng, tôi sửa gì trước?”
Màn hình: Thiết bị · phiếu việc
Cư dân 16 căn hộ
App cư dân iOS/Android
“Khách tôi vào được chưa, tháng này hết bao nhiêu tiền?”
Màn hình: Mời khách · hóa đơn
Khách thuê thương mại
App cư dân (tài khoản doanh nghiệp)
“Nhân viên tôi vào đúng giờ, hóa đơn khu thuê?”
Màn hình: Quyền vào ra · hóa đơn

## Slide 3: Ba sản phẩm dùng chung một nền tảng dữ liệu và phân quyền
Cấu trúc thông tin (★ = có trong bộ prototype này)
Web vận hành và dashboard
BQL, bảo vệ, kỹ thuật, CĐT · màn hình lớn
★ Tổng quan (CĐT)
★ Trung tâm cảnh báo
★ Năng lượng & nước
★ Thiết bị & bảo trì dự đoán
★ An ninh & vào ra
★ Trợ lý AI tiếng Việt
Báo cáo, công trình xanh
Cấu hình, phân quyền, tham số
App cư dân
Cư dân, khách thuê · iOS, Android, song ngữ
★ Trang chủ
★ Mời khách bằng QR
★ Thông báo khách đến
★ Hóa đơn điện, nước, sạc xe
★ Đăng ký khuôn mặt (đồng ý)
Phản ánh, đặt dịch vụ
Thông báo BQL, tài khoản
App vận hành
BQL, bảo vệ, kỹ thuật · điện thoại
★ Cảnh báo kèm hình
★ Duyệt lệnh AI đề xuất
★ Phiếu công việc
Quét QR thiết bị
Bàn giao ca, tóm tắt ca
Nền tảng chung: định danh và phân quyền theo vai trò · kho dữ liệu · trung tâm cảnh báo · cổng AI (Claude / Gemini)

## Slide 4: Hệ thống thiết kế: màu chỉ dành cho bất thường
Theo ISA-101 (giao diện vận hành hiệu năng cao) và ISA-18.2 (quản lý cảnh báo); độ tương phản theo WCAG 2.1 AA
Màu nền và thương hiệu
Navy
#12324A · Điều hướng, tiêu đề
Teal
#1B7F79 · Hành động chính
Xám nền
#F5F7F9 · Nền làm việc
Xám chữ
#6B7785 · Chữ phụ, nhãn
Mức cảnh báo (chỉ dùng khi có bất thường)
Khẩn
Xử lý ngay · âm thanh
Cao
≤ 30 phút
Trung bình
Trong ca
Thông tin
Không cần xử lý
Bình thường
Chỉ dùng để xác nhận
Thành phần dùng chung
Phê duyệt
Từ chối
KHẨN
ĐANG XỬ LÝ
Điện năng tháng
48,2 MWh
▼ 6% so dự báo
Năm nguyên tắc UX
Xám trước, màu sau
Màn hình bình thường gần như xám; mắt người trực sẽ bắt ngay điểm có màu
Không chỉ dựa vào màu
Mức cảnh báo luôn có chữ và vị trí, người mù màu vẫn đọc được
AI đề xuất, người quyết
Mọi lệnh điều khiển hiện lý do, dữ liệu căn cứ và nút duyệt
Riêng tư theo thiết kế
Ảnh khuôn mặt làm mờ mặc định, chỉ vai trò được phép mới xem
Ưu tiên một tay trên điện thoại
Nút chính trong vùng ngón cái, cỡ chữ thân tối thiểu 16px

## Slide 5: Dashboard Chủ đầu tư: tình trạng tòa nhà trong một màn hình
Persona: Chủ đầu tư · Thiết bị: máy tính, màn hình lớn · Cập nhật 1–5 phút
ops.tnv-building.vn/tong-quan
TNV · Smart Ops
Tổng quan
Cảnh báo
Điện & nước
Thiết bị
An ninh & vào ra
Trợ lý AI
Báo cáo
Cấu hình
Claude · Gemini qua cổng AI Gimasys
Tổng quan tòa nhà
Tháng 10/2026 ▾ · VI | EN
BQL
Điện năng tháng
48,2 MWh
▼ 6% so dự báo
Nước tháng
1.240 m³
▼ 3% so T9
Chi phí vận hành
312 tr đ
▼ 4% so kế hoạch
Cảnh báo đang mở
7
1 khẩn · 2 cao
Thiết bị sẵn sàng
98,6%
2 thiết bị cần kiểm tra
Điện năng theo ngày: thực tế và dự báo AI (MWh)
Chart: 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Thực tế | 1.52 | 1.61 | 1.58 | 1.49 | 1.38 | 1.66 | 1.71 | 1.6 | 1.55 | 1.47 | 1.36 | 1.63 | 1.68 | 1.59
Dự báo | 1.55 | 1.6 | 1.62 | 1.52 | 1.42 | 1.64 | 1.69 | 1.63 | 1.58 | 1.5 | 1.4 | 1.62 | 1.7 | 1.61
Cảnh báo cần quyết định
KHẨN
Rò rỉ nước tầng 3 – nhánh căn 3B
02:31
CAO
Bơm tăng áp 02 khởi động dày
09:30
CAO
Trạm sạc 03 hầm B2 mất kết nối
10:05
TB
Lọc gió FAF-02 cần vệ sinh
11:12
Điện theo khu vực (MWh)
Chart: 
| Căn hộ | Nhà hàng B1 | Rooftop | Thương mại | Hầm, kỹ thuật | Chung
MWh | 14.1 | 10.8 | 5.2 | 7.9 | 6.4 | 3.8
Khách đang có mặt
Nhà hàng B1
86 / 150
Rooftop
108 / 120
Sảnh T1
12 / 60
Hiệu quả AI tháng này
−22% nước tưới
so lịch tưới cố định
−310 kWh quạt hầm
chạy theo CO và lượt xe
1 rò rỉ phát hiện sớm
ước tính tránh mất 3,5 m³
1
2
3
4
Best practice áp dụng
1
Năm chỉ số đầu trang
Trả lời “tòa nhà có ổn không” trong 5 giây, trước khi đọc chi tiết
2
Luôn có ngữ cảnh
Số liệu đặt cạnh dự báo AI hoặc kỳ trước; con số đứng một mình không nói lên điều gì
3
Chỉ hiện việc cần quyết
CĐT chỉ thấy cảnh báo Khẩn/Cao; bấm vào để xem chi tiết
4
Định lượng giá trị AI
Tiết kiệm nước, điện, sự cố tránh được: cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư

## Slide 6: Trung tâm cảnh báo: AI đề xuất, người vận hành quyết định
Persona: BQL, bảo vệ, kỹ thuật · Màn hình 50″ phòng bảo vệ hầm B2 · Kịch bản rò rỉ nước lúc 02:31
ops.tnv-building.vn/canh-bao
TNV · Smart Ops
Tổng quan
Cảnh báo
Điện & nước
Thiết bị
An ninh & vào ra
Trợ lý AI
Báo cáo
Cấu hình
Claude · Gemini qua cổng AI Gimasys
Trung tâm cảnh báo
Ca đêm · Bảo vệ: Tuấn · KT: Hùng
BQL
Tất cả 7
Khẩn 1
Cao 2
TB 3
Tin 1
Mức
Giờ
Vị trí
Mô tả
Trạng thái
KHẨN
02:31
T3 · 3B
Rò rỉ + lưu lượng liên tục 0,8 m³/h
Chưa xác nhận
CAO
09:30
B2 · bơm
Bơm tăng áp 02 khởi động 3× bình thường
KT Hùng
CAO
10:05
B2 · sạc
Trạm sạc 03 mất kết nối
Đã xác nhận
TB
11:12
Mái
Chênh áp lọc FAF-02 cao
Phiếu #1043
TB
14:20
B1
CO2 nhà hàng 1.150 ppm
Tự hết
TB
17:45
T1
Đèn sảnh bật ngoài lịch
Đã xác nhận
TIN
18:00
Tum
Rooftop mở cửa, đổi quyền thang
Tự động
KHẨN
Rò rỉ nước · Tầng 3, nhánh căn 3B
Đồng hồ FM-T3-02 · cảm biến rò LS-T3-02 · 02:31
Chart: 
| 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00
Lưu lượng m³/h | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.82 | 0.8
Mức nền ban đêm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
AI đề xuất
Đóng van điện từ V-T3-02 (khu căn 3B). Căn cứ: cảm biến rò xác nhận; lưu lượng gấp 14 lần mức nền ban đêm trong 30 phút. Không ảnh hưởng nước chữa cháy.
Mức can thiệp: ghi có giới hạn · ưu tiên BACnet 12 · có nhật ký
Phê duyệt đóng van
Tạo phiếu việc
Từ chối
Đã gửi tới: app BQL, KT trực
1
2
3
4
Best practice áp dụng
1
Nền xám, màu cho bất thường
Theo ISA-101: dòng khẩn nổi bật ngay giữa danh sách bình thường
2
4 mức ưu tiên, gom trùng
Theo ISA-18.2: một sự cố không sinh hàng chục cảnh báo rời
3
AI phải giải thích
Đề xuất kèm dữ liệu căn cứ và biểu đồ, người trực hiểu vì sao trước khi bấm
4
Một chạm, có nhật ký
Duyệt, từ chối hoặc tạo phiếu việc không phải gõ lại; mọi lệnh được ghi vết

## Slide 7: Năng lượng và nước: dự báo, bất thường, cân bằng tổng – nhánh
Persona: BQL, kỹ thuật, CĐT · Dữ liệu: 47 đồng hồ điện, 28 đồng hồ nước qua BMS Azbil
ops.tnv-building.vn/nang-luong
TNV · Smart Ops
Tổng quan
Cảnh báo
Điện & nước
Thiết bị
An ninh & vào ra
Trợ lý AI
Báo cáo
Cấu hình
Claude · Gemini qua cổng AI Gimasys
Năng lượng & nước
Hôm nay 20/10/2026 · VI | EN
BQL
Điện
Nước
Hóa đơn
Công trình xanh
Phụ tải hôm nay theo giờ (kW): thực tế và dự báo
Chart: 
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
Thực tế | 38 | 34 | 33 | 45 | 82 | 96 | 104 | 99 | 92 | 118 | 110 | 62
Dự báo AI | 36 | 33 | 32 | 44 | 80 | 94 | 101 | 100 | 95 | 121 | 112 | 64
Căn hộ dùng điện nhiều nhất (kWh)
Chart: 
| 5A | 4B | 3C | 5D | 2A | 4D
kWh | 1284 | 1190 | 1105 | 980 | 940 | 905
Tiêu thụ bất thường (AI)
TĐ-SPA chạy 02:00–05:00
4,2 kWh (nền 0,6)
Lộ đèn hầm B1-04
Bật ngoài lịch 3 đêm
Căn 2C tăng 38%
So cùng kỳ, đã báo cư dân
Lưu lượng ban đêm 1–4h (m³/h)
Chart: 
| B1 | T1 | Lửng | T2 | T3 | T4 | T5 | Tum
m³/h | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.81 | 0.06 | 0.04 | 0.02
Cân bằng tổng – nhánh
Đồng hồ tổng
41,2 m³
Tổng nhánh
38,9 m³
Lệch 5,6% ▲
1
2
3
4
Best practice áp dụng
1
Dự báo làm đường chuẩn
Đường xám là mức AI kỳ vọng; khoảng cách với thực tế mới là thông tin
2
Bất thường nói bằng lời
“Chạy ngoài giờ”, “tăng 38%” dễ hiểu hơn một biểu đồ cần tự đọc
3
Tô màu một cột duy nhất
Tầng 3 nổi bật giữa nền xám: thấy ngay chỗ rò lúc ban đêm
4
Khoanh vùng thất thoát
Lệch tổng – nhánh vượt ngưỡng thì gợi ý kiểm tra đoạn ống

## Slide 8: Thiết bị và bảo trì dự đoán: sửa trước khi hỏng
Persona: kỹ thuật, BQL · Dữ liệu: trạng thái, giờ chạy, số lần khởi động, dòng điện, biến tần
ops.tnv-building.vn/thiet-bi
TNV · Smart Ops
Tổng quan
Cảnh báo
Điện & nước
Thiết bị
An ninh & vào ra
Trợ lý AI
Báo cáo
Cấu hình
Claude · Gemini qua cổng AI Gimasys
Thiết bị & bảo trì
Tầng: Hầm B2 ▾
BQL
Sơ đồ hầm B2 (chỉ thiết bị bất thường có màu)
Trạm bơm
Máy phát
Trạm biến áp
Hầm xe B2
Phòng bảo vệ
Rack trung tâm
Sạc xe điện
SH-01
SH-02
TA-02
MF
MBA
QH-01
QH-02
CO
EV-03
TĐ
Chỉ số sức khỏe thiết bị (0–100)
Bơm tăng áp 02
61
Khởi động 3× mức nền; kiểm tra van một chiều
Quạt cấp FAF-02
74
Chênh áp lọc tăng 40% trong 3 tuần
Bơm sinh hoạt 01
92
Bình thường · 2.140 giờ chạy
Bơm sinh hoạt 02
88
Bình thường · luân phiên tối nay
Máy phát
95
Lần chạy thử gần nhất 14/10
Lần khởi động/ngày
Chart: 
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN
BTA-01 | 22 | 24 | 21 | 23 | 25 | 20 | 19
BTA-02 | 23 | 31 | 44 | 52 | 61 | 66 | 70
Đề xuất bảo trì
Kiểm tra van một chiều bơm tăng áp 02 trong 7 ngày
Nếu bỏ qua: bơm chạy liên tục, nguy cơ cháy động cơ
Tạo phiếu việc
1
2
3
4
Best practice áp dụng
1
Sơ đồ xám, điểm bất thường có màu
Kỹ thuật thấy ngay vị trí cần đến, không phải đọc danh sách
2
Điểm sức khỏe kèm lý do
Mỗi con số có câu giải thích; AI không là “hộp đen”
3
Xu hướng hơn giá trị tức thời
Số lần khởi động tăng dần trong 7 ngày là dấu hiệu sớm của hỏng van
4
Đề xuất có hệ quả
Nói rõ việc cần làm, thời hạn và rủi ro nếu bỏ qua; một chạm tạo phiếu việc

## Slide 9: An ninh và vào ra: biết ai đang ở đâu, chỉ báo khi sai quyền
Persona: bảo vệ, BQL · Kịch bản K8 (người ngoài giờ) và phân luồng theo ma trận phân quyền Z1–Z10
ops.tnv-building.vn/an-ninh
TNV · Smart Ops
Tổng quan
Cảnh báo
Điện & nước
Thiết bị
An ninh & vào ra
Trợ lý AI
Báo cáo
Cấu hình
Claude · Gemini qua cổng AI Gimasys
An ninh & vào ra
Ca đêm · 23:47
BQL
Sự kiện camera AI
NGƯỜI · 0,94
CAM-B2-17 · 23:47:12
CAO
Có người ở khu kỹ thuật Z10 ngoài giờ
Không có lượt quét vào ra hợp lệ trong 10 phút trước
Gọi bảo vệ
Đã xác minh
Báo giả
Nhật ký vào ra
Giờ
Người
Cách xác thực
Điểm vào
18:02
Cư dân · 4B
Khuôn mặt
Sảnh thang B2 → tầng 4
18:05
Khách của 2C
QR mời
Sảnh T1 → tầng 2
18:07
30A-•••.12
Biển số
Barie vào hầm
18:31
NV nhà hàng
Khuôn mặt + ca
Cửa hậu cần B1
18:40
Không xác định
Thẻ
Cửa kỹ thuật Z10
19:15
Khách bar
Không định danh
Thang công cộng → tum
Ma trận quyền (rút gọn) · chỉnh trên phần mềm
Z1 Sảnh
Z2 Hầm
Z3 Căn hộ
Z8 Nhà hàng
Z7 Rooftop
Z10 KT
Cư dân
M
M
M*
T
G
✕
Khách cư dân
QR
QR
QR*
T
G
✕
Khách nhà hàng
T
G
✕
G
G
✕
BQL, kỹ thuật
M
M
M
M
M
M
M: khuôn mặt · QR: mã mời · G: trong giờ · T: tự do · *: chỉ tầng được phép
Sức chứa theo khu
Rooftop
90%
Nhà hàng B1
57%
Rooftop ≥ 90%: đã báo quầy bar, tạm dừng cho thang lên tum
1
2
3
4
Best practice áp dụng
1
Cảnh báo kèm hình, đối chiếu chéo
Camera AI so với nhật ký vào ra để giảm báo giả; mục tiêu ≤ 10 giây
2
Riêng tư mặc định
Nhật ký không hiện ảnh khuôn mặt; biển số che một phần; khách vãng lai không định danh
3
Quyền là tham số, không phải code
BQL đổi giờ mở rooftop, quyền cư dân ngay trên bảng
4
Sức chứa theo PCCC
Gần đầy thì báo quầy và khóa thang lên tầng tum tự động

## Slide 10: Trợ lý vận hành tiếng Việt: hỏi bằng lời, trả lời từ dữ liệu thật
Persona: BQL, kỹ thuật · Mô hình: Claude / Gemini qua cổng AI Gimasys · Chỉ đọc, không điều khiển thiết bị
ops.tnv-building.vn/tro-ly
TNV · Smart Ops
Tổng quan
Cảnh báo
Điện & nước
Thiết bị
An ninh & vào ra
Trợ lý AI
Báo cáo
Cấu hình
Claude · Gemini qua cổng AI Gimasys
Trợ lý AI
Mô hình: Claude ▾ · Chỉ đọc
BQL
Bơm nào đang có vấn đề?
Có 1 bơm cần chú ý:
Bơm tăng áp 02 (B2) khởi động 70 lần hôm qua, gấp 3 lần mức bình thường, nhiều khả năng do van một chiều. Đã có đề xuất bảo trì, chưa có phiếu việc.
Các bơm còn lại hoạt động bình thường.
Nguồn: BMS Azbil · TA-02 RUN, START_COUNT · cập nhật 10:15
Tháng này căn nào dùng điện nhiều nhất?
Ba căn dùng nhiều nhất tháng 10 (đến 19/10):
Căn
kWh
So T9
5A
1.284
+4%
4B
1.190
−2%
3C
1.105
+11%
Căn 3C tăng 11% chủ yếu từ 22:00–02:00. Xem chi tiết ở trang Năng lượng.
Nguồn: đồng hồ PM-CH-3C, PM-CH-4B, PM-CH-5A · cập nhật 10:15
Tóm tắt ca đêm
Cảnh báo tuần này
Lịch bảo trì tuần tới
Hỏi về thiết bị, cảnh báo, điện nước…
Tóm tắt ca đêm 19–20/10 (AI soạn)
3 sự kiện
Rò rỉ tầng 3 (đã đóng van 02:41); trạm sạc 03 mất kết nối; người ở khu kỹ thuật (đã xác minh: KT trực)
2 việc tồn
Phiếu #1043 vệ sinh lọc FAF-02; kiểm tra van một chiều bơm tăng áp 02
Lưu ý ca ngày
Thợ sửa ống căn 3B cần QR vào khu kỹ thuật từ 08:30
Số liệu
Điện đêm 412 kWh (dự báo 405); nước đêm bình thường trừ tầng 3
Xác nhận bàn giao ca
1
2
3
4
Best practice áp dụng
1
Câu trả lời có nguồn
Mỗi câu trả lời ghi điểm dữ liệu và thời điểm; không có dữ liệu thì nói không biết
2
Trả lời bằng bảng khi cần
Số liệu so sánh trình bày như bảng nhỏ, kèm liên kết sang trang chi tiết
3
Gợi ý câu hỏi
Giúp người mới biết trợ lý làm được gì; phân quyền theo vai trò
4
Tóm tắt ca thay sổ giao ca
AI soạn, người trực xác nhận; lưu làm nhật ký vận hành

## Slide 11: App cư dân: mời khách trong ba bước, không cần gọi lễ tân
Kịch bản K2 · Persona: cư dân căn 4B · iOS, Android, song ngữ Việt – Anh
Trang chủ
9:41
5G ▮▮▮
Chào anh Minh
Căn 4B · Tô Ngọc Vân
Mời khách
Mở cửa sảnh
Hóa đơn
Phản ánh
Đặt dịch vụ
Bãi xe
BQL · Thông báo
Bảo trì thang máy số 2 ngày 22/10, 09:00–11:00
Điện tháng này
1.190 kWh
▼ 2% so tháng trước
Trang chủ
Khách
Hóa đơn
Tài khoản
Mời khách
9:41
5G ▮▮▮
Mời khách
Tên khách
Nguyễn Lan
Số điện thoại
0912 ••• 678
Ngày
Hôm nay, 20/10
Khung giờ
15:00 – 18:00
Khách đi ô tô
Biển số: 30G-123.45
Khách chỉ đi được sảnh T1, hầm B2 và tầng 4
Tạo mã QR
Mã QR đã tạo
9:41
5G ▮▮▮
Mã mời khách
Nguyễn Lan
Hiệu lực 15:00 – 18:00 hôm nay
Sảnh T1 · Hầm B2 · Tầng 4
Tự hết hạn và hủy sau khung giờ
Gửi qua Zalo
Gửi SMS
Hủy lời mời
1
2
3
Best practice áp dụng
1
Việc hay dùng nhất ở trên cùng
Mời khách là thao tác chính, nằm trong vùng ngón cái và có màu nhấn
2
Nói rõ khách được đi đâu
Cư dân thấy phạm vi quyền trước khi gửi; mặc định chỉ tầng nhà mình
3
Gửi qua kênh khách đang dùng
Zalo, SMS; mã có hạn giờ, tự hủy, hủy thủ công được

## Slide 12: App cư dân: khách đến, hóa đơn và quyền riêng tư
Thông báo theo thời gian thực · Hóa đơn từ đồng hồ đã kiểm định · Đăng ký khuôn mặt luôn có lựa chọn thay thế
Thông báo khách đến
9:41
5G ▮▮▮
Ảnh tại sảnh T1 · chỉ lưu 7 ngày
Khách Nguyễn Lan đã đến
Quét QR tại sảnh T1 lúc 15:04
Thang máy đã được mở tới tầng 4
Gọi video với khách
Không phải khách của tôi
Hóa đơn tháng
9:41
5G ▮▮▮
Hóa đơn tháng 10
Tổng cần thanh toán
4.385.000 đ
Điện
1.190 kWh
3.210.000
Nước
18 m³
495.000
Sạc xe điện
62 kWh
220.000
Phí dịch vụ
460.000
Chart: 
| T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10
kWh | 980 | 1250 | 1410 | 1380 | 1215 | 1190
Thanh toán
Đăng ký khuôn mặt
9:41
5G ▮▮▮
Vào cửa bằng khuôn mặt
Ảnh khuôn mặt chỉ lưu tại tòa nhà
Dùng để mở cửa và thang máy
Xóa được bất cứ lúc nào
Tự xóa khi kết thúc hợp đồng
Tôi đồng ý cho tòa nhà xử lý ảnh khuôn mặt của tôi cho mục đích trên
Đồng ý và chụp ảnh
Dùng thẻ hoặc QR thay thế
Chính sách dữ liệu cá nhân
1
2
3
Best practice áp dụng
1
Xác nhận kết quả, không chỉ sự kiện
Cư dân biết khách đã vào và thang đã mở đúng tầng; có nút báo sai
2
Hóa đơn minh bạch
Tách điện, nước, sạc xe, phí; so sánh 6 tháng để tự kiểm tra
3
Đồng ý thật sự
Ô đồng ý không đánh sẵn; lựa chọn thay thế có trọng lượng ngang nhau

## Slide 13: App vận hành: cảnh báo, duyệt lệnh AI, việc tại hiện trường
Persona: bảo vệ, kỹ thuật, trưởng BQL · Điện thoại công vụ · Đăng nhập theo ca
Cảnh báo an ninh
9:41
5G ▮▮▮
CAO · Khu kỹ thuật Z10 · 23:47
Có người ngoài giờ, không có lượt quét hợp lệ
Camera CAM-B2-17 · cạnh tủ rack trung tâm
Tôi nhận xử lý
Xem trực tiếp
Báo giả
Đã gửi: Tuấn (bảo vệ), Hùng (KT) · chưa ai nhận
Duyệt lệnh AI
9:41
5G ▮▮▮
Chờ duyệt (1)
AI đề xuất · thông gió hầm
Bật quạt thông gió thường hầm B2 ở 40 Hz từ 06:45
Căn cứ
CO hiện tại 18 ppm (ngưỡng 50)
Thứ Ba thường có 22 xe ra từ 07:00–07:30
Ước tính giữ CO dưới 35 ppm
Ghi có giới hạn · 20–50 Hz
Không áp dụng cho quạt sự cố SEAF/FAP
Phê duyệt
Từ chối
Hết hạn sau 10 phút nếu không duyệt
Phiếu công việc
9:41
5G ▮▮▮
Việc của tôi
CAO
#1047
Kiểm tra van một chiều BTA-02
Trạm bơm B2 · hạn 27/10
TB
#1043
Vệ sinh lọc FAF-02
Tầng mái · hạn 22/10
TB
#1039
Thay pin đồng hồ nước T5
Hành lang T5 · đang làm
TIN
#1031
Kiểm tra trạm sạc 03
Hầm B2 · chờ nhà thầu
Quét QR trên thiết bị để mở lịch sử và phiếu liên quan
1
2
3
Best practice áp dụng
1
Một người nhận, mọi người biết
Nút “Tôi nhận xử lý” tránh hai người cùng đi hoặc không ai đi
2
Duyệt có thời hạn và giới hạn
Đề xuất hết hạn nếu không duyệt; dải giá trị và thiết bị bị loại trừ hiển thị rõ
3
QR thiết bị nối hiện trường với dữ liệu
Kỹ thuật quét mã trên bơm, quạt để xem lịch sử, không phải tìm trên máy tính

## Slide 14: Hai luồng nghiệp vụ xuyên suốt các màn hình
Mỗi luồng đi qua nhiều hệ con; prototype kiểm tra trải nghiệm trọn vẹn, không từng màn hình riêng lẻ
K2 · Khách của cư dân
Cư dân tạo lời mời
App cư dân
›
Khách nhận QR
Zalo / SMS
›
Quét QR tại sảnh
Đầu đọc sảnh T1
›
Cư dân nhận ảnh khách
App cư dân
›
Thang chỉ mở tầng 4
Thang máy
›
Mã tự hết hạn
Nền tảng
Ngoại lệ: không có lời mời → bấm chuông sảnh, cư dân mở từ xa · QR hết hạn → gọi lễ tân
K8 · Người lạ, đi sai khu
Camera AI phát hiện
Máy chủ AI tại chỗ
›
Đối chiếu nhật ký vào ra
Nền tảng
›
Cảnh báo kèm hình ≤ 10 s
Trung tâm cảnh báo
›
Bảo vệ nhận xử lý
App vận hành
›
Xác minh, đóng sự kiện
App vận hành
›
Vào tóm tắt ca
Trợ lý AI
Ngoại lệ: báo giả → đánh dấu để hiệu chỉnh vùng phát hiện · không ai nhận sau 3 phút → leo thang trưởng BQL

## Slide 15: Bước tiếp theo: kiểm chứng với người dùng thật trước khi phát triển
Đề xuất thực hiện trong giai đoạn 0 (thiết kế chi tiết), song song với chốt ma trận phân quyền
1
Góp ý prototype
CĐT, BQL, bảo vệ, kỹ thuật xem bộ màn hình; chốt phạm vi màn hình giai đoạn 1
Tuần 1–2
2
Prototype tương tác
Chuyển sang Figma có thể bấm thử; thêm luồng K1, K3–K7 và màn hình cấu hình
Tuần 2–4
3
Thử nghiệm khả dụng
5 người mỗi nhóm thực hiện tác vụ thật: duyệt lệnh, mời khách, xử lý cảnh báo; đo thời gian và lỗi
Tuần 4–5
4
Bàn giao thiết kế
Bộ thành phần, mã màu, kiểm tra tương phản WCAG AA, đặc tả cho đội phát triển
Tuần 5–6
Cần CĐT và Newtecons cung cấp
Nhận diện thương hiệu tòa nhà (logo, màu) · danh sách người dùng tham gia thử nghiệm · hãng thiết bị vào ra, camera để lấy đúng dữ liệu sự kiện · quyết định thu phí qua app và kênh thông báo (Zalo OA)